## Slide 1: Опытно промышленная технологическая линия для получения комплексного органоминерального удобрения из осадка сточных вод.
Шифр: ТЛ – 02.00.2024
Май 2025
Санкт-Петербург

## Slide 2: Промышленная технологическая линия
Опытно промышленная технологическая линия (ТЛ) предназначена для получения органоминерального удобрения из осадка сточных вод (ОСВ)
Шифр ТЛ – 02.00.2024.
Производительность – от 0,2 до 0,5 м3/час
Потребляемая мощность – 24 кВт
Персонал – 3 чел
Занимаемая площадь – 33.5 м2
Размещается в 40 футовом контейнере

## Slide 3: Технологии обработки ОСВ
Доминирующая практика работы с ОСВ- это обезвоживание и работа с «твердой» фракцией.
«Жидкая» фракция ОСВ после обработки–это техническая вода, сбрасываемая в водоем.
Получением жидкого органоминерального удобрения из ОСВ до настоящего времени или занимались мало, или не занимались вообще.
Существующие технологии по использованию ОСВ в качестве удобрений можно охарактеризовать, как технологии длительного цикла
Необходимо выстраивать современные быстрые технологии, которые позволяют получать жидкое органоминеральное удобрение из ОСВ в режиме реального времени.
На рынке отсутствуют производственные линии по производству жидкого сбалансированного органоминерального удобрения из ОСВ.

## Slide 4: Цель разработки и изготовления ТЛ
Актуальная проблема: утилизация ОСВ городских очистных сооружений, которые требуют больших затрат на вывоз и последующую рекультивацию земель объектов размещения ОСВ
Цель создания ТЛ: решение актуальной проблемы обработкой ОСВ в проточном режиме путем воздействия на него действующих факторов электрогидравлического эффекта, кавитации и озонирования с получением на выходе ТЛ базового органоминерального удобрения.

## Slide 5: Исходный ОСВ для обработки на ТЛ
Исходный материал
Наиболее перспективным исходным материалом для получения базового органоминерального удобрения является смешанный ОСВ, состоящий из первичного осадка и избыточного ила.
Смешенный ОСВ представляет собой смесь сырого осадка и активного ила:
  - 35-45% сырого осадка,
  - 65-55% активного ила.

## Slide 6: Свойства исходного материала
Влажность ОСВ – 96-97%
Плотность - 0.7 – 1.3 г/см3
Зольность – 38-42 %
Удельное сопротивление фильтрации – 55-90 см/г
Сжимаемость – 0,5-1,0
Индекс центрифугирования – 6 и менее
Основные макрокомпоненты ОСВ – инертные соединения, которые входят в состав песка, глины и различных минералов
Примеси органической природы (15-35 %), в том числе гумусовые вещества. Показатели NPK лучше, чем у навоза: (азот - 0,8%, фосфор - 0,19...0,28%, калий - 0,5...0,63%)
Осадки имеют очень высокую бактериальную загрязненность

## Slide 7: Технологический процесс реализованный в ТЛ
ТЛ осуществляет три процесса обработки осадка сточных вод:
электрогидравлическая обработка (электрический разряд в жидкости);
обработка ультразвуковыми кавитаторами;
обработка озонированием.

## Slide 8: Внешний вид ТЛ

## Slide 9: Внешний вид машинного зала ТЛ

## Slide 10: Внешний вид блока подготовки исходных ОСВ

## Slide 11: Внешний вид блока электрогидравлической обработки ОСВ

## Slide 12: Внешний вид блока кавитационной обработки и озонирования ОСВ

## Slide 13: Внешний вид операторской для персонала

## Slide 14: Гидравлическая система ТЛ

## Slide 15: Гидравлическая система ТЛ
Расходомер ОСВ
Кран
с электроприводом
Кран с
электроприводом
Кран
с электроприводом

## Slide 16: Система управления (СУ) ТЛ
Пульт управления

## Slide 17: Система управления (СУ) ТЛ
Соединительные шкафы
Шкаф ЭГУ
Шкаф управления
кранами

## Slide 18: Силовая электрическая сеть ТЛ
Силовой шкаф
Силовые разъемы

## Slide 19: Силовая электрическая сеть ТЛ
Силовые разъемы

## Slide 20: Пожарная сигнализация

## Slide 21: Приточная вентиляция

## Slide 22: Вытяжная вентиляция

## Slide 23: Проектная мощность ТЛ
Производительность ТЛ составляет 0,2 – 0,5 т/час
Количество рабочих дней в году - 250 дней
Продолжительность одной смены - 8 часов
Плотность обрабатываемой смеси примерно - 1 т/м3.
Тогда расчетная производительность ТЛ по исходному материалу при двухсменной работе составит:
в смену - 1,6 - 4 м3, (1,6 - 4 тн)
в сутки - 3,2 - 8 м3, (3,2 -8 тн)
в месяц - 70,4 - 176 м3, (70,4 - 176 тн)
в год - 800 - 2000 м3, (800 – 2000 тн)